Утверждаю

Ген. директор

ООО «Слово и Дело»

_______________Панкратов А.Н.

Информация

к плану МЕРОПРИЯТИЙ

по энергосбережению и  повышению

энергетической эффективности

многоквартирных домов

| № п/п | План мероприятия | Адрес | Расходы на проведение мероприятий,тыс. руб. | Сроки окупаемости мероприятий, месяцев | Ожидаемое снижение объема ресурсов | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков | Весь обслуживаемый фонд | 58 | 6 | Экономия ТЭ от 3% до 5% в год от затрат на отопление данных помещений, 50 тыс.руб. | . |
| 2. | Снижение потребления газа газовой котельной за счет регулирования температуры теплоносителя (капитальный ремонт 2019г. - замена котельной с повышенным КПД котлов (Комиссарова, д. 4А)) | - ул. Северная, д. 110; - ул. Комиссарова, д. 4А ; - пр-т Ленина , 71Б; - ул. Разина, д. 6; - ул. Ставровская, 4; - Перекопский гор., 6А | 66 | 3,5 | Экономия ТЭ 5% от общего расхода газа, 45,5 тыс. м3газа на 193 тыс. руб. | . |
| 3. | Регулировка системы отопления, промывка системы ГВС и отопления | Весь обслуживаемый фонд | 306,2 | 18 | Экономия ТЭ 6-7% от общего расхода, 134 гКал на 32 тыс. руб. |  |
| 4. | Ремонт теплоизоляции трубопроводов | Весь обслуживаемый фонд | 51 | 1 | Экономия ТЭ 5-7% от общего расхода, на 20 тыс. руб. |  |
| 5. | Подготовка тепловых узлов, котельных к отопительному периоду | Весь обслуживаемый фонд | 45,7 23 5 | 18 36 4 | Экономия ТЭ 2% от общего расхода, на 20 тыс. руб. | . |
| 6. | Контроль за своевременным устранением утечек воды на системе отопления, ГВС и ХВС | Весь обслуживаемый фонд | 1056 | 168 | Экономия ТЭ 2-3% от общего расхода, на 40 тыс. руб. | В сумму расходов включено содержание АРС |
| 7. | Утепление тех. этажей и тех. подвалов | Весь обслуживаемый фонд | 18 | 6 | Экономия ТЭ 3-5% от общего расхода,14,4 гКал на 25 тыс. руб. |  |

Исполнитель : Зам. Ген. Директора  ООО «Слово и Дело»                                                                    Панкратова Н.А.